## Slide 1
Dr. Ruedi Meier, oec. publ.
Raumplaner NDS/ETH-Z,
Ehrenpräsident energie-cluster.ch
«Nachhaltige" Gebäudeerneuerungen
Gibt es win-win-win Situationen für Investoren, Mieter und Umwelt?
Christian Renken
Geschäftsleiter CR Energie GmbH,
Technologievermittler energie-cluster.ch
Dr. Frank Kalvelage
Geschäftsleiter energie-cluster.ch

## Slide 2
Einleitung: Ausgangslage, Konzept, Ziele
Tool EnWI: Systematik, Annahmen, Berechnungen
Berechnetes Fallbeispiel
Zusammenfassung
Fazit
Diskussion

## Slide 3
Energiestrategie 2050
MONITORING ENERGIESTRATEGIE 2050, MEDIENGESPRÄCH ▪ 20. NOVEMBER 2018, Bundesamt für Energie BFE

## Slide 4
Energiestrategie 2050

## Slide 5
Aktuelle Praxis
Vollzugsuntersuchung Heizkesselersatz 2017, AWEL, Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft Abteilung Energie, Zürich

## Slide 6
Das Gebäudeprogramm 2017 in Zahlen
® Das Gebäudeprogramm Jahresbericht 2017

## Slide 7
Energetische Sanierung im Stau
Pinselsanierungen dominieren. Zusatzinvestitionen > Unterhalt = unwirtschaftlich?
Zu geringer Ersatz der fossilen Heizsysteme mit erneuerbaren Energien.
Mangelhafte Transparenz:
  Welche Sanierungsmassnahmen?
  Auswirkungen Energie, CO2, Wirtschaftlichkeit, Mieten, Rentabilität, etc.?
Welche Bruttomieten lässt der Markt zu?
Limitierte Finanzierungsmöglichkeiten durch begrenzte Eigenkapitalmittel

## Slide 8
Gründe für die Gebäudesanierung
Ziele Eigentümer
Werterhaltung
Steigerung Attraktivität der Immobilie, wenig Leerbestand
Mehr vermietbare Flächen durch Anbau und Aufstockung
Erfüllung kantonaler Mindestanforderungen Energiegesetz
Steigerung der Rentabilität bzw. Rendite
Vorteile Mieter
Wohnkomfort
Modernes Interieure, moderne Raumaufteilung
Stabile, niedrige Nettomieten und Nebenkosten (u.a. Energie) bzw. Bruttomieten
Nachhaltiges und umweltbewusstes Wohnen
Öffentliche Hand/Umwelt
Reduktion Energieverbrauch, Emissionen, CO2

## Slide 9
EnWI-Analysen
Vergleich alternativer Sanierungsvarianten/Standards bezüglich Energie-, CO2-Einsparungen, Wirtschaftlichkeit:
  Investitionskosten, Kosten pro eingesparte kWh, Tonne CO2, Energierendite
  Ersatz fossilen Heizsysteme aufzeigen
  Optimale Sanierungen?
  Energetisch, wirtschaftliche Bauteil-Sanierungen (OP) vs. Gesamtsanierungen/Zusatznutzen (GS)
Auswirkungen auf:
  Bruttomieten, d.h. Nettomieten, Nebenkosten
  Renditen, Eigenkapitalrenditen
  CO2-Abgabe mit Rückverteilung, Effekte auf den Mietzins
Wirkungen aufzeigen von Fördermitteln, Steuerabzügen
Sensitivitätsberechnungen inkl. Auswirkungen von CO2-Abgabe inkl. Rückverteilung

## Slide 10
EnWI – Systematische Berechnungsmethodik
Input Objektdaten
Geometrie
Energieverbrauch
Eingabe
IST-Zustand Gebäude
Def. Sanierungsvarianten
Ausbaumassnahmen
Tool Inspire & Kennwerte.ch
Auslegung
PV-Anlagen
Zwischenresultate
Sanierungskosten
Endenergiebedarf neu Heizen & WW
Zwischenresultat
Eigenverbrauch Photovoltaik
Eingabe
Energiebedarf elektrisch
Energieertrag Photovoltaik
PVopti-Tool
Input
Energiekosten & Finanzierung (Sensitivitäten)
Zwischenresultate Sanierungsvarianten
Förderbeiträge, Steuerabzug
Überwälzung der Investitionen
EnWI-Tool
Output EnWI
Investitionen
Energie- und CO2-Einsparungen
Brutto- / Nettomieten neu
Rentabilitäten

## Slide 11
EnWI – Sanierungsvarianten unterschiedlicher Eingriffstiefe
Von der Bauteil-Sanierung….
… bis zu vollumfänglichen Sanierungen:
• MuKEn • GEAK • Minergie • Minergie-P • Minergie-A • Plusenergiegebäude
Gebäudehülle:
Fenster, Dach, Fassade, Keller
Solarkollektoren
Photovoltaik,
Batteriespeicher
Energie-management-systeme
Erdsonden & Erdregister
Haushaltsgeräte
Wärmepumpen
Komfortlüftung
Fernwärme

## Slide 12
EnWI – Eingabemaske: Grundannahmen der Energiekosten und für ökonomische Berechnungen
Variable Parameter
Aktuelle und regionale Energiekosten
Annuität
Kapitalisierungsfaktor
Grenzsteuersatz
Wertvermehrender Investitionsanteil
(Mietzinsüberwälzung), wählbar für jede Sanierungsvariante

## Slide 13
EnWI – Beispiel Eingabemaske Sanierungsvarianten
Bis zu 9 Sanierungsvarianten im Vergleich:

## Slide 14
EnWI - Fallbeispiel MFH Kt. Bern
Gebäude: Neunfamilienhaus
EBF 400 m2; Ölheizung; Endenergie Heizen & WW 287 kWh/m2
Bis zu 9 Sanierungsvarianten: GEAK-Klasse
Pinselsanierung G/G
Wärmepumpe + PV G/F
WP + PV + Isolation Dach und Keller G/E
WP + VHF isoliert mit PV F/D
MuKEn-Variante WP + Thermie E/D
MuKEn-Variante WP + Gebäudehüllenisolation C/D
Minergie-Variante WP + Komfortlüftung C/B
Minergie-P-Variante WP + Komfortlüftung B/B
Minergie-A-Variante WP + Komfortlüftung + PV B/A

## Slide 15
EnWI - Fallbeispiel MFH Kt. Bern
Investitionskosten mit/ohne Subventionen und mit/ohne Steuerabzüge
Steuerabzüge vom steuerbaren Einkommens abhängig. Hohe Einkommen bewirken exponentiell höhere Steuerabzüge.
Null-Einkommen führen zu keinen Steuerabzügen.
Typische Steuerabzüge zwischen 10% bis 25%.
Subventionen für die energetische Sanierung werden über Kantone vollzogen.
Vollumfängliche Sanierungen, Minergie, GEAK: 10%-25% subventioniert.
Bauteilsanierungen: 0% - 25% subventioniert.
G/G G/F G/E F/D E/D C/D C/B B/B B/A
GEAK-
Klasse

## Slide 16
EnWI - Fallbeispiel MFH Kt. Bern
Energiebedarfsänderung = Energieeinsparung + Energieproduktion PV / Thermie
Gezielte Bauteilsanierungen bewirken hohe Energie- und CO2-Einsparungen.
Vollumfängliche Sanierungen maximieren diese Energie-Einsparungen.
G/F G/E F/D E/D C/D C/B B/B B/A
GEAK-
Klasse

## Slide 17
EnWI - Fallbeispiel MFH Kt. Bern
Die Überwälzung der wertvermehrenden Investitionen definiert die neue Nettomiete.
Bei optimierten Sanierungen (höhere Nettomiete, niedrigere Nebenkosten) sind Win-Win-Situationen mit tieferen Bruttomieten nach der Sanierung möglich.
Die Subventionen müssen an die Mieterschaft weitergegeben werden und führen zu max. 3% weniger Bruttomiete.
G/G G/F G/E F/D E/D C/D C/B B/B B/A
GEAK-
Klasse

## Slide 18
EnWI - Fallbeispiel MFH Kt. Bern
Typische Nettorenditen der energetischen Sanierung betragen ca. 2.5%, mit steigender Tendenz bei steigenden Überwälzungssätzen (maximal 70%) auf ca. 3.5%.
Überwälzungssätze im Beispiel:
Fall 1 : 10%
Fall 2 & 3 : 50%
Fall 4-9 : 70%
Bei Steuerabzügen von 25%, steigen die Nettorenditen um zusätzlich ca. 1% auf 3.5% bis ca. 5%.
G/G G/F G/E F/D E/D C/D C/B B/B B/A
GEAK-
Klasse

## Slide 19
EnWI - Fallbeispiel MFH Kt. Bern
Eigenkapitalrenditen bewegen sich zwischen 6% bis ca. 8%.
Mit Steuerabzügen von 25% steigen diese auf ca. 12% bis ca. 14%.
Die beachtlichen Werte sind vor allem auf die aktuell tiefen Zinsensätze zurückzuführen.
G/G G/F G/E F/D E/D C/D C/B B/B B/A
GEAK-
Klasse

## Slide 20
EnWI - Fallbeispiel MFH Kt. Bern
Energierenditen sind ein Mass für die wirtschaftliche Effizienz von energetischen Spar- und Produktionsmassnahmen.
Pinselsanierungen weisen die geringste Rendite auf.
Mit Bauteil-Sanierungen oder MuKEn wird zumeist die maximale Energierendite erreicht.
Bei vollumfänglichen Sanierungen bleibt der Wert stabil oder nimmt sogar wieder ab.
G/G G/F G/E F/D E/D C/D C/B B/B B/A
GEAK-
Klasse

## Slide 21
EnWI - Fallbeispiel MFH Kt. Bern
Nettorenditen von Photovoltaik variieren abhängig vom System und deren Einsatz zwischen 2% bis 10%.
Kleine Anlagen, die einen hohen Eigenverbrauch aufweisen, sind am Rentabelsten.
Kleinen Anlagen erfüllen nicht die Anforderungen nach maximalen Eigendeckungsrate mit zukünftigen stationären Speichern oder Elektromobilität.
G/F G/E F/D C/B B/B B/A
GEAK-
Klasse

## Slide 22
EnWI - Fallbeispiel MFH Kt. Bern
Bei optimierten Investitionen halten sich Durchschnittskosten und Grenzkosten für Energieeinsparung und CO2-Minderungen in einem akzeptablen Rahmen.
Werden weitergehende Standards angestrebt, so nehmen diese Kosten zu.
Bei Pinselsanierungen mit geringen energetischen Effekten muss von exorbitant hohen Kosten gesprochen werden.
G/G G/F G/E F/D E/D C/D C/B B/B B/A
GEAK-
Klasse

## Slide 23
EnWI - Fallbeispiel MFH Kt. Bern
Bruttomieten bei zunehmenden CO2-Abgaben mit der Rückverteilung
Sensitivitäten von CO2-Abgaben mit Rückverteilung:
Je höhere CO2-Abgaben erhoben werden, desto geringer fallen die Bruttomieten bei Gebäude mit fossilfreien Heizsystemen aus.
Bei Gebäuden mit fossilen Energieträgern steigen aufgrund von höheren CO2-Abgaben die Bruttomieten an.
Die Rückverteilungen kompensieren die höheren Mieten nicht oder nur teilweise.
G/G G/F G/E F/D E/D C/D C/B B/B B/A
GEAK-
Klasse

## Slide 24
Zusammenfassung (1/3)
EnWI-Tool: Transparenz für Investoren, Hauseigentümer, Mieter, Öffentliche Hand (z.B. Kosten eingesparte kWh bzw. Tonne CO2)
EnWI-Tool: Strategische Machbarkeit von Projekten. Keine Detail-Projektplanungen
Hohe Energieverbrauchsminderungen: Relativ einfache, eher kostengünstigen Massnahmen nötig
Hohe CO2-Minderungen: Primär Ersatz des Heizsystems & Einsatz erneuerbare Energien
  Bauteil-Sanierungen/MuKEn: Energetisches, wirtschaftliches Optimum (OP)
  Weitergehende Massnahmen wie Komfort, Raumnutzung: Gesamt(-sanierungen)optimierungen (GS)

## Slide 25
Zusammenfassung (2/3)
Energierendite: Energiekosten + Energieerträge/Investitionskosten:
  ca. 1%: Pinselsanierungen wegen Heizungsersatz
  ca. 2.5% -3%: Bauteil-Sanierungen, MuKEn (OP)
  unter 2%: Gesamtsanierungen (GS)
Einsparkosten pro kWh bzw. pro Tonne CO2: Jährliche Kosten eingesparte Energie bzw. t CO2
  Pinselsanierung: 30 bis 50 Rp./kWh
  Bauteil-Sanierungen/MuKEn: ca. 10 Rp./kWh bzw. ca. 200 CHF/t CO2
  Gesamtsanierungen: über 10 Rp./kWh bzw. 500 CHF bis 1000/2000 CHF/t CO2

## Slide 26
Zusammenfassung (2/3)
Höhere CO2-Abgabe mit Rückverteilung
  Gebäude mit fossilem Heizsystem: Bezahlen CO2-Abgabe
     Bilanzierte Bruttomiete (inkl. Rückverteilung) praktisch stabil: Spareffekte, sozialverträglich.
  Sanierte Gebäude mit erneuerbaren Heizsystemen: Bezahlen keine CO2-Abgabe
   Bilanzierte Bruttomiete (inkl. Rückverteilung) sinkt um 3% bei 96 CHF auf 210 CHF pro t/CO2 Höhere Attraktivität/Anreiz für Mieter/Investoren. Win-win-win-Effekte verstärkt.
Sanierungsvarianten Intensität: energetisch/ wirtschaftlich OP vs. Gesamtsanierungen GS
  Investitionskosten GS vs. OP: + Faktor 2 bis 3: Mehr Planung, Komfortlüftung, Geräte, Raumnutzen, etc.
  Kosten OP vs GS pro kWh bzw. pro t/CO2-Kosten (exponentiell) steigend.
  Renditen GS vs. OP steigend wegen höheren Überwälzungen bei höheren Investitionen.

## Slide 27
Zusammenfassung (3/3)
Wirkungsmechanismen
1. Bruttomieten: Anstieg: OP zu GS von 0% auf ca. 15%. Teilweise < 100%: win-win-win-Situation Nochmals: GS haben (grosse) Zusatznutzen.
2. Nettorenditen: 2.5% bis 4 %. Steigend dank höheren Überwälzungen: 50 bis 70%. Eigenkapitalrenditen: 6-8 %. Mit Steuerabzügen 12-14%.
3. Subventionen: ca. 10-25%: Bruttomieten-Reduktion ca. 3%, Investor: Wettbewerbsfähiger 4. Steuerabzüge: 100%: Je höhere Einkommen, desto höhere Steuerabzüge: ca. 10-25%, max. > 40% Zugunsten Investor: Bei ca. 25% steigt Rendite ca. 1%
Solarinvestitionen Renditen: 3.5% bis 5% > Effizienzinvestitionen.
Liquidität: Verfügbares Kapital, Hypothezierung Banken: 1. Je mehr Mittel, desto eher Engpass 2. Risiken steigen an
Fazit: Je besser die Lage, desto eher Gesamtsanierungen.

## Slide 28
Fazit (1/3)
Klare Tendenzen
Aber:
Jede Sanierung = Spezialfall.
Keine Universallösungen für Sanierungen.
Analyse energetische, wirtschaftliche Effekte und Zusatznutzen zentral.

## Slide 29
Fazit (2/3)
Priorität für Preispolitik, CO2-Abgabe ausbauen mit Rückverteilung:
Bestehende Win-win-win-Situationen werden gestärkt. CO2-Abgabe = wirksames Instrument.
Nutzen die optimalen Investitionszyklen.
Innovationen werden gefördert.
Gerechter für Alle: Rückverteilung schafft bei CO2-Abgaben Ausgleich.
Abbau von Bürokratie und Mitnahmeeffekten.

## Slide 30
Fazit 3/3
Weiteres Vorgehen
Weitere Analysen für öffentliche Hand und Private für
 politische Fragestellungen
 strategische Entscheidungen
Kombination mit bestehenden Instrumenten als Ergänzung
Verbesserung, Aktualisierung der Datenbasis
Leistungsfähigkeit, Anwenderfreundlichkeit der Software

## Slide 31
Christian Renken
Geschäftsleiter CR Energie GmbH
Technologie-Vermittler PEG, energie-cluster.ch
CR Energie GmbH
Z.I. l’Epine 7
1868 Collombey (VS)
+41 76 437 40 39
info@crenergie.ch
Donnerstag, 30.8.2018
HWZ Zürich
8:45 – 16:45 Uhr
Dr. Ruedi Meier, oec. publ.
Raumplaner NDS/ETH-Z,
Ehrenpräsident energie-cluster.ch
ruedimeier@solnet.ch
Dr. Frank Kalvelage
Geschäftsleiter energie-cluster.ch
frank.kalvelage@energie-cluster.ch